УТВЕРЖДЕНО

решением Думы МО «Олойское»

от 05.04.2018г.№11

# ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЛОЙСКОЕ» НА 2018-2022 ГОДЫ С ПЕРСПЕКТИВОЙ ДО 2032 ГОДА»

Содержание

1. Паспорт программы

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры  муниципального образования  «Олойское».

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов  на территории.

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

5.  Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры МО «Олойское».

7. Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры.

8. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию  правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории муниципального образования «Олойское».

Введение

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры  муниципального образования  «Олойское» (далее – МО «Олойское») на период с 2018 по  2032 года разработана на основании следующих документов;

- В соответствии с Федеральным законом от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;

- постановление Правительства Российской Федерации от 14  июня 2013 года N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры  МО «Олойское», в том числе, социально- экономического и градостроительного поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения,  негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры муниципального образования. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО «Олойское» и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально- экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Олойское»- на 2018 – 2032 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования «Олойское» – администрация сельского поселения |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования «Олойское» – администрация сельского поселения |
| Соисполнители Программы | Организации транспортного обслуживания |
| Цель Программы | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: -формирование условий для социально- экономического развития, -повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, -снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения. |
| Целевые показатели | Технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности, качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2018 по 2032 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета МО «Олойское» в рамках муниципальных программ Объем финансирования Программы составляет: 2018 год. Приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества, необходимого для строительства, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения – 1791 тыс. рублей; Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения - 790,7 тыс. рублей приобретение и установка барьера – отбойников по улице Советская – 150,0 тыс. рублей, укрепление участков дороги по улице Одорок, Молодежная с. Олой – 400,0 тыс. рублей, приобретение и установка дорожных знаков – – 40,0 тыс. рублей; уличное освещение – 100,0 тыс. рублей. Итого 3271,7 тыс. рублей 2019год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, укрепление участков дороги по улице Шандуй д. Баянгазуй, укрепление участков дороги по улице Школьная с. Олой – 1650,6 тыс. рублей; Приобретение и установка дорожных знаков – 40,0 тыс. рублей; уличное освещение – 100,0 рублей Итого 1790,6 тыс. рублей 2020год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, установка барьера – отбойников, укрепление участков дороги по улице Одорок – 1811,6 тыс. рублей, 2021год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения (асфальтирование участка дороги по улице Советская с. Олой – 1811,6 тыс. рублей. Итого: 1811,6 тыс. рублей 2022год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения – 1811,6 тыс. рублей. Итого 1811,6 тыс.рублей 2023 год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения 1811,6 тыс. рублей. Итого: 1811,6 тыс. рублей 2023-2032 года Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения – 1811,6 тыс. рублей. Итого: 1811,6 тыс. рублей Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2032 году предполагается: 1. развитие транспортной инфраструктуры 2. развитие транспорта общего пользования 3. развитие сети дорог поселения 4.Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 5.Повышение безопасности дорожного движения. |

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры муниципального образования «Олойское»

Муниципальное образование «Олойское»  наделено статусом сельского поселения Законом Усть-Ордынского округа Иркутской области от 30.12.2004   № 67-оз. «О статусе и границах муниципальных образований Аларского, Баяндаевского, Боханского, Нукутского, Осинского, Эхирит-Булагатского районов Усть-Ордынского Бурятского автономного округа».

В состав поселения входит три населенных пункта - с. Олой, д. Баянгазуй, д. Отонхой.

Административным центром муниципального образования является село Олой. Располагается в 93 км севернее г. Иркутска, связан с областным центром шоссейной дорогой с асфальтовым покрытием.

В настоящее время на территории поселения проживает 1134 человека.

Муниципальное образование расположено в южно-восточной части Эхирит-Булагатского района, граничит с землями муниципальных образований «Корсукское», «Ново-Николаевское», «Гаханское», а также с землями муниципального образования «Баяндаевский район».

Общая площадь земель муниципального образования  - 22295,83 га, в том числе земель сельхозугодий – 13535,83 га, площадь лесного фонда – 8709 га, площадь застроенных земель – 51 га.

Общая протяженность автомобильных (внутрипоселковых) дорог – 30,0 км.

Климат данной местности - резко континентальный, с началом положительных температур в конце апреля в первой декаде мая, температура воздуха максимально поднимается до 30˚, но лето короткое и первые заморозки отмечаются уже в августе месяце. Зима снежная, с минимальными температурами до -40˚. Высота снежного покрова составляет 30 - 35см.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах 70-120 дней. Средняя продолжительность - 96 дней. Устойчивый снежный покров появляется, в среднем, с начала ноября и сходит к началу апреля. Число дней в году со снежным покровом - 156 дней.

На территории МО «Олойское» месторождения полезных ископаемых отсутствуют.

На территории МО «Олойское» действующие особо охраняемые природные территории отсутствуют.

Внешний транспорт

Внешние связи муниципального образования «Олойское» осуществляются по автодорогам: регионального значения «Усть-Ордынский-Жигалово»,  местного значения Олой-Баянгазуй, местного значения, подъезд к д. Отонхой от а\д «Усть-Ордынский-Жигалово».

Таблица 1.  Характеристика внешних автодорог муниципального образования  «Олойское»

| Наименование дорог | Техническая категория | Протяженность в границах МО км | Покрытие, км | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ширина земляного полотна | Асфальтобетон | Щебеночно-гравийное | грунт |  |
| а/д «Усть-Ордынский – Жигалово» | III | 14,2 | 12 | 14,2 |  |  |  |
| а/д. «Олой-Баянгазуй от а/д. «Усть-Ордынский – Жигалово» |  | 9,8 | 6 |  | 9,8 |  | реконструкция |
| а/д. «подъезд к д. Отонхой от а/д. «Усть-Ордынский – Жигалово» | V | 3,3 | 6 |  | 3,3 |  | Постоянная подсыпка гравийно-щебеночной смесью |
| Итого |  | 27,3 |  | 14,2 | 13,1 |  |  |

Внешние дороги связывают МО «Олойское» с поселениями Эхирит-Булагатсого района и другими поселениями Иркутской области. Протяженность внешних дорог 27,3 км (без учета дорог местного значения). Плотность дорог с твердым покрытием 17,5 км на 100 км2.

3. Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения.

В состав МО «Олойское» входят 3 населенных пункта.

Таблица 2. Расстояния между с. Олой и населенными пунктами МО.

| Населенные пункты | Расстояние до с. Олой, км |
| --- | --- |
| деревня Баянгазуй | 10,7 |
| деревня Отонхой | 10,4 |

Населенные пункты МО «Олойское» сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в сельском поселении являются главные улицы. Такими улицами являются: в с. Олой – ул. Советская, ул. Молодежная, Трактовая; Школьная; Трудовая, Молодежная. д. Баянгазуй – ул. ул. Школьная, Нижняя, Шандуй, д. Отонхой – ул. Центральная, ул. Трактовая, ул. Школьная. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по сельским дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитное движение транспорта осуществляется через все населенные пункты.

Таблица 3:. Характеристика  улиц и дорог с. Олой

| Наименование улиц и дорог | Протяженность м | Покрытие, м | Ширина дорог в красных линий м. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Асфальтобетон | Гравийно-щебеночное | Грунт | Ширина проезжих частей м. |  |
| Ул. Трудовая | 900 | 900 |  |  |  | Колея, требуют постоянной подсыпки |
| Ул. Советская | 1500 | 1500 |  |  |  |  |
| Ул. Молодежная | 1100 | 1100 |  |  |  |  |
| Ул. Трактовая | 4500 | 4500 |  |  |  |  |
| Ул. Халхарак | 900 |  |  | 900 |  |  |
| Ул. Школьная | 1300 |  | 1300 |  |  |  |
| Ул. Одорок | 800 |  |  | 800 |  |  |
| Ул. Тулайрак | 800 |  |  | 800 |  |  |
| Ул. Шарануты | 1200 |  | 1200 |  |  |  |
| Ул. Ирсай | 2000 |  | 2000 |  |  |  |
| Итого | 15000 | 8000 | 4500 | 2500 |  |  |

Плотность улиц и дорог с. Олой 5,6 км/км2

Существующая улично-дорожная сеть с. Олой имеет следующие недостатки

- 100% улиц и дороги поселения не имеют четких параметров поперечных профилей.

д. Отонхой

Деревня Отонхой расположена на 10,4 км от с. Олой по автодороге – «Подъезд к д. Отонхой» от а/д «Усть-Ордынский-Жигалово».

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть в д. Отонхой имеет линейную структуру.

Таблица 4:. Характеристика  поселковых дорог д. Отонхой

| Наименование улиц и дорог | Протяженность м | Покрытие, м | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Асфальтобетон | Гравийно-щебеночное | грунт | Ширина проезжих частей м. |  |
| Ул. Совхозная | 1000 |  | 1000 |  |  |  |
| Ул. Ключевая | 1900 |  |  | 1900 |  |  |
| Ул. Нижняя | 500 |  |  | 500 |  |  |
| Ул. Центральная | 1300 |  | 1300 |  |  |  |
| Ул. Верхняя | 1000 |  |  | 1000 |  |  |
| Ул. Полевая | 1000 |  |  | 1000 |  |  |
| Ул. Трактовая | 1550 |  | 1550 |  |  |  |
| Ул. Средняя | 900 |  |  | 900 |  |  |
| Ул. Школьная | 1000 |  |  | 1000 |  |  |
| Ул. Заречная | 950 |  |  | 950 |  |  |
| Итого: | 11100 |  | 3850 | 7250 |  |  |

Плотность улиц и дорог 4,9 км/км2.

Существующая уличная-дорожная сеть д. Отонхой имеет следующие недостатки:

- 100% улиц и дороги д. Отонхой не имеют четких параметров поперечных профилей.

- 100% дорог требует капитального ремонта (строительства).

Система общественного пассажирского  транспорта в д. Отонхой отсутствует.

Д. Баянгазуй

Деревня Баянгазуй расположена в 10,7 км от с. Олой  по автодороге - «Олой-Баянгазуй».

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть д. Баянгазуй не имеет четкой структуры улиц, состоит из дорог с гравийно-щебеночным покрытием и грунтовым покрытием.

Таблица 5: Характеристика дороги д. Баянгазуй

| Наименование улиц и дорог | Протяженность м | Покрытие, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гравийно-щебеночное | грунт | Ширина проезжих частей м. |  |
| Ул. Школьная | 400 | 400 |  |  | Требуется постоянная подсыпка |
| Ул. Нижняя | 1000 |  | 1000 |  |  |
| ул. Трудовая | 900 |  | 900 |  |  |
| Ул. Шандуй | 1600 | 1600 |  |  |  |
| Итого: | 3900 | 2000 | 1900 |  |  |

Плотность улиц и дорог 5,3 км/км2.

Существующая уличная-дорожная сеть д. Баянгазуй имеет следующие недостатки:

- 100% улиц и дороги д. Баянгазуй не имеют четких параметров поперечных профилей.

- 100% дорог требует капитального ремонта (строительства).

Система общественного пассажирского  транспорта в д. Баянгазуй отсутствует.

В результате анализа улично-дорожной сети МО «Олойское» выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние улиц и дорог поселения;

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- недостаточность искусственного освещения;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов.

Автомобилизация

Автомобилизация в муниципальном образовании «Олойское» к расчетному сроку должна будет соответствовать средним показателям по Иркутской области - 385 машин на 1000жителей.

Здания, сооружения дорожных служб и дорожного сервиса

В генеральном плане сельского поселения на расчетный срок предлагается построить  АЗС на 1 колонку (с. Олой).

с. Олой

Сельские улицы и дороги, расчетный срок

Таблица 6: Параметры улиц с. Олой

| Улицы и дороги | Протяженность км | Покрытие | Габарит в красных линиях м. | В том числе, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проезжая часть | зелень | тротуар |
| Главная улица | 0,5 | Усовершенствованное | 12,5 | 7,0 | 0,5х2 | 2,25х2 |
| Улицы в жилой застройке. | 12,7 | Твердое покрытие | 8,5 | 5,5 | 0,5х2 | 1,0х2 |
| Итого: | 13,2 |  |  |  |  |  |

На планируемый срок предлагается:

- привести поперечные профили улиц и дорог в соответствие с рекомендациями ген. плана;

- реконструировать (капитально отремонтировать) 13,2 км улиц и дорог

- Построить 09 км улично-дорожной сети, в том числе первая очередь 0,35км.

д. Отонхой. Поселковые  улицы и дороги, расчетный срок

Таблица 7. Параметры улиц д. Отонхой

| Улицы и дороги | Протяженность км | Покрытие | Габарит в красных линиях м. | В том числе, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проезжая часть | зелень | тротуар |
| Главная улица | 0,4 | Усовершенствованное | 12,5 | 7,0 | 0,5х2 | 2,25х2 |
| Улицы в жилой застройке. | 10,6 | Твердое покрытие | 8,5 | 5,5 | 0,5х2 | 1,0х2 |
| Итого: | 11,0 |  |  |  |  |  |

На планируемый срок предлагается:

- привести поперечные профили улиц и дорог в соответствие с рекомендациями ген. плана;

- реконструировать (капитально отремонтировать) 11,0 км улиц и дорог.

д. Баянгазуй Поселковые  улицы и дороги, расчетный срок

Таблица 8. Параметры улиц д. Баянгазуй

| Улицы и дороги | Протяженность км | Покрытие | Габарит в красных линиях м. | В том числе, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проезжая часть | зелень | тротуар |
| Главная улица | 0,3 | Усовершенствованное | 12,5 | 7,0 | 0,5х2 | 2,25х2 |
| Улицы в жилой застройке. | 4,6 | Твердое покрытие | 8,5 | 5,5 | 0,5х2 | 1,0х2 |
| Итого: | 4,9 |  |  |  |  |  |

На планируемый срок предлагается:

- привести поперечные профили улиц и дорог в соответствие с рекомендациями ген. плана;

- реконструировать (капитально отремонтировать) 4,9 км улиц и дорог

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих населенные пункты устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения транспортных слуг | Система автомобильных улиц и дорог | тыс. кв.м. | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 |
|  | Улучшенная структура улично- дорожной сети | тыс. кв.м | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 |
| Показатели спроса на развитие улично- дорожной сети | Общая протяженность улично-дорожной сети | тыс. кв.м | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 |
| Показатели степени охвата потребителей улично- дорожной сети | Транспортная обеспеченность | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  | 80 |
|  | Безопасность дорожного движения | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Показатели надежности улично- дорожной сети | Объем реконструкции сетей (за год)* | км | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры МО «Олойское».

### Таблица 1 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние

5.Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи поселков с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах  Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог.

Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке: основные;

- улицы в жилой застройке: второстепенные;

- проезды.

Таблица 2

# Сведения о планируемых для размещения объектов местного значения муниципального образования «Олойское» (реализация до 2032 г.)

| № п/п | Вид планируемых объектов местного значения (земельный участок, здание, сооружение, помещение, объект незавершенного строительства) | Назначение планируемых объектов местного значения | Наименование планируемых объектов местного значения | Основные характеристики планируемых объектов местного значения | Местоположение планируемых объектов местного значения (наименования муниципального района, поселения, городского округа, населенного пункта) | Характеристики зон с особыми условиями использования территории, м (при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В сфере развития транспортной инфраструктуры |
| 1. | Сооружение | Улицы и дороги | Реконструкция | 13,2 км | с. Олой |  |
| 2. | Сооружение | Улицы и дороги | Строительство | 11,1 км. | д. Отонхой |  |
| 3. | Сооружение | Улицы и дороги | Реконструкция | 4,9 км | д. Баянгазуй |  |
| 4. | Сооружение | АЗС | Строительство | 1 колонки | с. Олой | 100 |

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Уровень автомобилизации в населенных пунктах на 2017 г. составил 285 легковых автомобилей на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту. Парк легковых автомобилей составляет порядка 177 машин.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение не обеспечено:

- СТО - мощностью один пост;

- АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

6.Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Таблица – Программа инвестиционных проектов улично – дорожной сети МО «Олойское».

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание | на весь период 2018-2032 гг. | по годам |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2032 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | Повышение качества улично- дорожной сети | 01.2018 | 12.2032 | 27113,1 | 3171,7 | 1690,6 | 1711,6 | 1711,6 | 1711,6 | 1711,6 | 15404,4 | Администрация МО |
| 2 | Уличное освещение | Безопасность движения | 01.2018 | 12.2032 | 1500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 900 | Администрация МО |

Структура инвестиций.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов улично – дорожной сети МО «Олойское» на 2018 - 2032 годы, составляет 27113,1 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт  автомобильных дорог

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично- дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2017 – 2032 годы. Полученные результаты (в ценах 2017 года) приведены ниже в таблице.

Таблица Распределение объёма инвестиций на период реализации ПТР МО «Олойское», тыс. руб.

|  |  | Инвестиции на реализацию программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2032 | всего |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 3171,7 | 1690,6 | 1711,6 | 1711,6 | 1711,6 | 1711,6 1711,6 | 15404,4 | 27113,1 |
| 2 | Уличное освещение | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 900 | 1500 |

В результате анализа состояния  улично-дорожной сети  МО «Олойское» показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной  инфраструктуры поселения, осуществляют незначительные капитальные вложения. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПТР (в ценах 2017 года) приведено в таб.

Таблица . Источники привлечения денежных средств на реализацию ПКР МО «Олойское», тыс. руб.

| № | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т.ч. федеральный бюджет | В т.ч. бюджет областной | В т.ч. бюджет МО «Алужинское» | В т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 27113,1 | 0 | 0 | 27113,1 | 0 |
| 2 | Освещение | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 |

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2032 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах, крестьянских фермерских хозяйствах.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития МО «Олойское», отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая.

- транспортная доступность населенных пунктов поселения низкая;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно высокой долей ветхого жилья;

доходы населения на уровне низких по району.

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.

- развитие транспортной инфраструктуры поселения

-сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности

- формирование условий для социально- экономического развития

-повышение безопасности

-качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность

-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

8. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории МО «Олойское».

Администрация МО «Олойское» осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 15 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.